## Slide 1
3 逻辑门电路
3.1 逻辑门电路简介
3.2 CMOS和TTL逻辑门电路实现开关电路
3.3 OD/OC电路及三态门电路
3.4 逻辑描述中的几个问题

## Slide 2
1 、逻辑门:实现基本逻辑运算和常用逻辑运算的单元电路。
2、 逻辑门电路的分类
二极管门电路
三极管门电路
TTL门电路
MOS门电路
PMOS门
CMOS门
逻辑门电路
分立门电路
集成门电路
NMOS门
3.1.1 各种逻辑门电路系列简介
BiCMOS门电路
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
MOSFET: 金属氧化物绝缘栅型场效应管
TTL: Transistor-Transistor Logic
BJT: Bipolar Junction Transistor 双极结型晶体管

## Slide 3
1.CMOS集成电路:
广泛应用于超大规模、甚大规模集成电路
4000系列
74HC 74HCT
74VHC 74VHCT
速度慢
与TTL不兼容
抗干扰
功耗低
74LVC 74AUC
速度加快
与TTL兼容
负载能力强
抗干扰
功耗低
速度两倍于74HC
与TTL兼容
负载能力强
抗干扰
功耗低
低(超低)电压
速度更加快
负载能力强
抗干扰
功耗低
74系列
74LS系列
74AS系列
74ALS
2.TTL 集成电路:
广泛应用于中大规模集成电路
3.1.1 数字集成电路简介

## Slide 4
逻辑变量取值0或1，对应电路中电子器件的“闭合”与“断开”。
3.1.2 开关电路
(a) 输出逻辑1 (b) 输出逻辑0
MOS管或BJT管可以作为开关。

## Slide 5
正负逻辑问题
3.4 逻辑描述中的几个问题
基本逻辑门的等效符号及其应用

## Slide 6
正负逻辑问题
1. 正负逻辑的规定
0
1
1
0
正逻辑
负逻辑
正逻辑体制:将高电平用逻辑1表示，低电平用逻辑0表示
负逻辑体制:将高电平用逻辑0表示，低电平用逻辑1表示

## Slide 7
A
B
L
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
___与非门
A
B
L
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
某电路输入与输出电平表
A
B
L
L
L
H
L
H
H
H
L
H
H
H
L
采用正逻辑
___或非门
采用负逻辑
与非  或非
负逻辑
正逻辑
2. 正负逻辑等效变换
与  或
非  非

## Slide 8
基本逻辑门电路的等效符号及其应用
1、 基本逻辑门电路的等效符号
与非门及其等效符号
系统输入信号中，有的是高电平有效，有的是低电平有效。
低电平有效，输入端加小圆圈；高电平有效，输入端不加
小圆圈。
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 9
或非门及其等效符号

## Slide 11
逻辑门等效符号的应用
利用逻辑门等效符号，可实现对逻辑电路进行变换，
以简化电路，能减少实现电路的门的种类。

## Slide 12
控制电路
逻辑门等效符号强调低电平有效
L=0

## Slide 13
如RE、AL都要求高电平有效，EN高电平有效
如RE、AL都要求低电平有效，EN高电平有效
如RE、AL都要求高电平有效，EN低电平有效

## Slide 14
4 组合逻辑电路
4.1 组合逻辑电路的分析
4.2 组合逻辑电路的设计
4.3 组合逻辑电路中的竞争和冒险
4.4 常用组合逻辑电路模块

## Slide 15
教学基本要求
1.熟练掌握组合逻辑电路的分析方法和设计方法；
2.掌握编码器、译码器、数据选择器、数值比较器和加法器的逻辑功能及其应用；
3.学会阅读器件的功能表，并能根据设计要求完成电路的正确连接。
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 16
组合逻辑电路的一般框图
Li = f (A1, A2 , …, An ) (i=1, 2, …, m)
工作特征:
组合逻辑电路工作特点：在任何时刻，电路的输出状态只取决于同一时刻的输入状态而与电路原来的状态无关。
4.1.1 组合逻辑电路的定义
结构特征:
1、输出、输入之间没有反馈延迟通路，
2、不含记忆单元
4.1 组合逻辑电路分析

## Slide 17
二. 组合逻辑电路的分析步骤：
1、 由逻辑图写出各输出端的逻辑表达式；
2、 化简和变换逻辑表达式；
3、 列出真值表；
4、 根据真值表或逻辑表达式，经分析最后确定其功能。
根据已知逻辑电路，经分析确定电路的逻辑功能。
一. 组合逻辑电路分析
4.1.2 组合逻辑电路的分析方法

## Slide 18
如要实现偶检验，电路应如何修改？

## Slide 19
例2 试分析下图所示组合逻辑电路的逻辑功能。
解：1、根据逻辑电路写出各输出端的逻辑表达式，并进行化简和变换。
X = A

## Slide 20
2、列写真值表
X = A
真值表
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Z
Y
X
C
B
A
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 21
这个电路逻辑功能是对输入的二进制码求反码。最高位为符号位，0表示正数，1表示负数，正数的反码与原码相同；负数的数值部分是在原码的基础上逐位求反。
3、确定电路逻辑功能
真值表
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Z
Y
X
C
B
A
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

## Slide 22: 练习1：根据以下波形图写出F的最简与或表达式
A
B
C
F

## Slide 23: 练习2：写出如下所示电路真值表及输出函数，判断电路功能
&
>1
1
=1
&
&
>1
1
A
B
C
Y
X
全加器
1

## Slide 24
1、逻辑抽象：根据实际逻辑问题的因果关系确定输入、输出变量，并定义逻辑状态的含义；
2、根据逻辑描述列出真值表；
3、由真值表写出逻辑表达式;
4、简化和变换逻辑表达式，画出逻辑图。
二、组合逻辑电路的设计步骤
一、组合逻辑电路的设计：根据实际逻辑问题，求出所要求逻辑
功能的最简单逻辑电路。
4.2 组合逻辑电路的设计
4.2.1 组合逻辑电路的设计过程

## Slide 25
例1 某火车站有特快、直快和慢车三种类型的客运列车进出，试设计一个指示列车等待进站的逻辑电路，当有两种或以上的列车等待进站时，要求发出信号，提示工作人员安排进站事宜。
解：（1） 逻辑抽象。
输入信号: A、B、C分别表示特快、直快和慢车，且有进站请求时为1，没有请求时为0。
输出信号: L表示进站状况，有两种以上的车进站为1，否则为0。
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 26
（2）根据题意列出真值表
(3) 写出输出逻辑表达式，并化简。
输 入 |  |  | 输 出
A | B | C | L
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
L= AB+AC+BC

## Slide 27
(4) 根据输出逻辑表达式画出逻辑图。
表达式为最简与或式，用与门和或门实现两级“与-或”结构的最简电路如图。

## Slide 28
例2 试设计一个码转换电路，将4位格雷码转换为自然二进
制码。可以采用任何逻辑门电路来实现。
解：(1) 明确逻辑功能，列出真值表。
设输入变量为G3、G2、G1、G0为格雷码，
当输入格雷码按照从0到15递增排序时，
可列出逻辑电路真值表
输出变量B3、B2、B1和B0 为自然二进制码。

## Slide 29
0 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
B3 B2 B1 B0
G3 G2 G1 G0
输 出
输 入
1 1 1 1
1 0 0 0
1 1 1 0
1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 0
B3 B2 B1 B0
G3 G2 G1 G0
输 出
输 入
逻辑电路真值表

## Slide 30
(2) 画出各输出函数的卡诺图，并化简和变换。
3
3
G
B
=
=
2
B
+
2
G
3
G
2
G
3
G

## Slide 31
+
2
G
3
G
1
B
=
1
G
+
2
G
3
G
1
G
2
G
3
G
1
G
+
2
G
3
G
1
G
=(
2
G
3
G
)
+
2
G
3
G
1
G
+
2
G
3
G
)
+
2
G
3
G
1
G
=
Å
3
G
2
G
Å
1
G
0
B
=
Å
3
G
2
G
Å
1
G
Å
0
G

## Slide 32
(3) 根据逻辑表达式，画出逻辑图
用异或门代替与门和或门能使逻辑电路比较简单。考虑相同乘积项 可以减少门电路数目，降低实现电路的成本。
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 33: 练习3：
设计一个比较1位二进制数值的组合逻辑电路，输入为A,B，输出为A>B,A<B,A=B。

## Slide 34
练习4：
设计一个实现2位二进制数相乘的乘法电路。

## Slide 35
1、单输出电路
相同输入端的与非门比与门或者或门所用晶体管少，速度快。图(b)电路最优
用指定芯片中特定资源实现逻辑函数，使电路的成本低并且工作速度快。因此需要对逻辑表达式进行变换，以减少芯片资源的数目和连线。
4.2.2 组合逻辑电路的优化实现

## Slide 36
2、多输出电路
(a)如果分别实现两个逻辑函数，需要6个与门和两个或门。(b)如果考虑相同乘积项，需要4个与门两个或门，如图。
输出多个逻辑函数时需要考虑共享相同乘积项，减少逻辑门数目。

## Slide 37
3、多级逻辑电路
用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：
当限定逻辑门输入端数目，则需要进行逻辑变换。
（1）提取公因子
图(a)电路为2级，图(b)为3级，但电路连线减少了。图(a)16根连线，图(b)13根。

## Slide 38
用与门、或门实现时，限定逻辑门的扇入数为3，需要变换成：
（2）函数分解
图(a)电路为2级，图(b)为5级。
上述变换方法只适合手工化简，当变量数很多时，优化策略写入程序由计算机完成。

## Slide 39
4.3 组合逻辑电路中的竞争冒险
4.3.1 产生的竞争冒险的原因
4.3.2 消去竞争冒险的方法

## Slide 40
4.3 组合逻辑电路中的竞争冒险
4.3.1 产生的竞争冒险的原因

## Slide 41
竞争：当一个逻辑门的两个输入端的信号同时向相反方向变化，而变化的时间有差异的现象。
冒险：两个输入端的信号取值的变化方向是相反时，如门电路输出端的逻辑表达式简化成两个互补信号相乘或者相加，由竞争而可能产生输出干扰脉冲的现象。

## Slide 42
竞争冒险
— 半加器

## Slide 43
4.3.2 消去竞争冒险的方法
1. 发现并消除互补变量
B = C = 0时
为消掉AA，变换逻辑函数式为
)
)(
(
C
A
B
A
L
+
+
=
可能出现竞争冒险。
A
A
F
=
BC
B
A
AC
F
+
+
=
A
B
C
L

## Slide 44
2. 增加乘积项,避免互补项相加
当A=B=1时，根据逻辑表达式有
C
B
AC
L
+
=
当A=B=1时
C
B
AC
L
+
=
C
B
AC
L
+
=
+
AB
C
C
L
+
=
AB
0
1
A
0
0
0
1
0
1
1
1
L
B
C
00
01 11 10

## Slide 45
3. 输出端并联电容器
如果逻辑电路在较慢速度下工作，为了消去竞争冒险，可以在输出端并联一电容器，致使输出波形上升沿和下降沿变化比较缓慢，可对于很窄的负跳变脉冲起到平波的作用。
4~20pF

## Slide 46
4.4 若干典型的组合逻辑电路
4.4.1 编码器
4.4.2 译码器/数据分配器
4.4.3 数据选择器
4.4.4 数值比较器
4.4.5 算术运算电路

## Slide 47
1、编码器 (Encoder)的定义与分类
编码：赋予二进制代码特定含义的过程称为编码。
如：8421BCD码中，用1000表示数字8
如：ASCII码中，用1000001表示字母A等
编码器：具有编码功能的逻辑电路。
4.4.1 编码器
4.4 常用组合逻辑电路模块

## Slide 48
能将每一个编码输入信号变换为不同的二进制的代码输出。
如8线-3线编码器：将8个输入的信号分别编成 8个3位二进
制数码输出。
如BCD编码器：将10个编码输入信号分别编成10个4位码输出。
编码器的逻辑功能：
1、编码器 (Encoder)的定义与分类

## Slide 49
编码器的分类：普通编码器和优先编码器。
普通编码器：任何时候只允许输入一个有效编码信号，否则输出就会发生混乱。
优先编码器：允许同时输入两个以上的有效编码信号。当同时输入几个有效编码信号时，优先编码器能按预先设定的优先级别，只对其中优先权最高的一个进行编码。
1、编码器 (Encoder)的定义与分类

## Slide 50
二进制编码器的结构框图
普通二进制编码器
2、编码器的工作原理
I
0
I
1
Y
n
-
1
Y
0
Y
1
1
n
2
-
I
二进制
编码器
2
n
个
输入
n
位二进
制码输出
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 51
(1) 4线─2线普通二进制编码器 (设计)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Y0
Y1
I3
I2
I1
I0
（2）逻辑功能表
编码器的输入为高电平有效。
（a）逻辑框图
4输入
二进制码输出
1
1
0
1
1
0
0
0
2、编码器的工作原理
该表达式是否可以再简化？

## Slide 52
上述是将输入的其它12种组合对应的输出看做0。如果看做无关项，则表达式为

## Slide 53
当只有I3为1时，
Y1Y0 = ？
Y1Y0 = 11
无法输出有效编码。
  结论：普通编码器不能同时输入两个以上的有效编码信号
I3= I2 = 1 , I0= I1= 0时，
Y1Y0 = ？
Y1Y0 = 11
若有2个以上的输入为有效信号？

## Slide 54
(2.) 键盘输入8421BCD码编码器（分析）
代码输出
使能标志
编码输入

## Slide 55
 | 输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  | 
S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | A | B | C | D | GS | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
该编码器为输入低电平有效，输出高电平有效，GS为标志位。
2. 键盘输入8421BCD码编码器功能表
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 56
3. 优先编码器
优先编码器的提出：
实际应用中，经常有两个或更多输入编码信号同时有效。
必须根据轻重缓急，规定好这些外设允许操作的先后次 序，即优先级别。
识别多个编码请求信号的优先级别，并进行相应编码的逻辑部件称为优先编码器。
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 57
(2)优先编码器线(4─2 线优先编码器)（设计）
（1）列出功能表
输 入 |  |  |  | 输 出 | 
I0 | I1 | I2 | I3 | Y1 | Y0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
× | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
× | × | 1 | 0 | 1 | 0
× | × | × | 1 | 1 | 1
高
低
（2）写出逻辑表达式
（3）画出逻辑电路（略）
输入编码信号高电平有效，输出为二进制代码
输入编码信号优先级从高到低为
I0
I3
~
输入为编码信号I3  I0 输出为Y1 Y0
3
3
2
1
I
I
I
Y
+
=
3
3
2
1
0
I
I
I
I
Y
+
=

## Slide 58
优先编码器CD4532的示意框图
2 典型编码器电路

## Slide 59
优先编码器CD4532功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
EI | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | Y2 | Y1 | Y0 | GS | EO
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
为什么要设计GS、EO输出信号？

## Slide 60
用二片CD4532构成16线-4线优先编码器,其逻辑图如下图所示，试分析其工作原理。
。
0
0
0 0 0 0 0
当使能端EI=0时，无编码输出。
0

## Slide 61
。
1
1
0 0 0 0
0
若无有效电平输入
0 1 1 1
哪块芯片的优先级高？
1
若有效电平输入

## Slide 62
。
1
0
1 0 0 0
0
若有效电平输入
1 1 1 1

## Slide 63
译码器的分类：
译码：译码是编码的逆过程，它能将二进制码翻译成代表某一特定含义的信号.(即电路的某种状态)
1 译码器的定义与分类
译码器：具有译码功能的逻辑电路称为译码器。
唯一地址译码器
代码变换器
将一系列代码转换成与之一一对应的有效信号。
将一种代码转换成另一种代码。
二进制译码器
二—十进制译码器
显示译码器
常见的唯一地址译码器：
4.4.2 译码器/数据分配器
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 64
（1） 二进制译码器
n 个输入端
使能输入端
2n个输出端
设输入端的个数为n，输出端的个数为M
则有 M=2n
2. 典型译码器电路及应用

## Slide 65
2线 - 4线译码器的逻辑电路(分析）
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
×
×
1
Y3
Y2
Y1
Y0
A0
A1
E
输出
输 入
功能表

## Slide 66
----逻辑符号说明
逻辑符号框外部的符号，表示外部输入或输出信号名称，字母上面的“—”号说明该输入或输出是低电平有效。符号框内部的输入、输出变量表示其内部的逻辑关系。在推导表达式的过程中，如果低有效的输入或输出变量(如)上面的“—”号参与运算，则在画逻辑图或验证真值表时，注意将其还原为低有效符号。
(a) 2线-4线译码器（74HC139）

## Slide 67
(b) 3线-8线译码器（74HC138）
逻辑符号

## Slide 68
3线-8线译码器（74HC138）功能表
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
×
0
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
1
×
×
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
1
×
A2
E3
输 出
输 入
A1
A0

## Slide 69
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
×
0
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
1
X
×
1
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
1
×
A2
E3
输 出
输 入
A1
A0

## Slide 70
1、译码器的扩展
用74X139和74X138构成5线-32线译码器

## Slide 71
~
3线–8线译码器的 ~ 含三变量函数的全部最小项。
Y0
Y7
基于这一点用该器件能够方便地实现三变量逻辑函数。
2、用译码器实现逻辑函数。
.
.
.
当E3 =1 ，E2 = E1 = 0时

## Slide 72
用一片74HC138实现函数
首先将函数式变换为最小项之和的形式
在译码器的输出端加一个与非门，即可实现给定的组合
逻辑函数.

## Slide 73
练习：
用74HC138设计组合逻辑电路，当二进制数ABC(ABCD)能够被5整除时，输出L为1，否则为0.

## Slide 74
十进 制数 | BCD输入 |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A3 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
（2） 二–十进制译码器的真值表（7442）
对于BCD代码以外的伪码（1010～1111这6个代码）Y0 ～Y9 均为高电平。

## Slide 75
二–十进制译码器应用电路
功能：将8421BCD码译成为10个状态输出。

## Slide 76
（3）显示译码器

## Slide 77
1. 七段显示译码器
（1）最常用的显示器有：半导体发光二极管和液晶显示器。
共阳极显示器
共阴极显示器
a
b
c
d
f
g
e
显示器分段布局图

## Slide 78
常用的集成七段显示译码器
----------CMOS七段显示译码器74HC4511
显示译码器与显示器的连接方式

## Slide 79
LT
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
9
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
7
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
6
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
5
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
4
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
3
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
g
f
e
d
c
b
a
字形
输 出
输 入
十进制或功能
D3
D2
D1
D0
BL
LE
CMOS七段显示译码器74HC4511功能表

## Slide 80
*
*
×
×
×
×
1
1
1
锁 存
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
×
×
×
×
1
0
×
灭 灯
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
0
×
×
灯 测 试
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
15
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
14
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
13
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
12
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
11
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
10
LT
g
f
e
d
c
b
a
字形
输 出
输 入
十进制或功能
BL
LE
D3
D2
D1
D0
CMOS七段显示译码器74HC4511功能表(续)

## Slide 81
例 由译码器、显示译码及4个七段显示器构成的4位动态显示电路如图所示，试分析工作原理。
位选择信号A1、A0控制 依次产生低电平 ，使4个显示器轮流显示。要显示的数据组依次送到D3D2D1D0 分别在4个显示器上显示。利用人的视觉暂留时间，可以看到稳定的数字。

## Slide 82
数据分配器：相当于多输出的单刀多掷开关，是将公共数据线上的数据按需要送到不同的通道上去的逻辑电路。
数据分配器示意图
用74HC138组成数据分配器

## Slide 83
用译码器实现数据分配器
0
1
0
当ABC = 010 时，Y2=D
C
B
A

## Slide 84
输 入
输 出
E3
E2
E1
A2
A1
A0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
0
0
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
D
0
0
0
D
1
1
1
1
1
1
1
1
0
D
0
0
1
1
D
1
1
1
1
1
1
1
0
D
0
1
0
1
1
D
1
1
1
1
1
1
0
D
0
1
1
1
1
1
D
1
1
1
1
1
0
D
1
0
0
1
1
1
1
D
1
1
1
1
0
D
1
0
1
1
1
1
1
1
D
1
1
1
0
D
1
1
0
1
1
1
1
1
1
D
1
1
0
D
1
1
1
1
1
1
1
H
1
1
D
74HC138译码器作为数据分配器时的功能表

## Slide 85
4.4.3 数据选择器
1、数据选择器的定义与功能
数据选择的功能：在通道选择信号的作用下，将多个通道的数据分时传送到公共的数据通道上去的。
数据选择器：能实现数据选择功能的逻辑电路。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关，又称“多路开关” 。

## Slide 86
2选1数据选择器
1位地址码输入端
逻辑符号
1路数据输出端
数
据
输
入
端

## Slide 87
4选1数据选择器
2 位地址码输入端
逻辑符号
1路数据输出端
数
据
输
入
端
（1）逻辑电路
由3个2选1数据选择器构成4选1数据选择器。

## Slide 88
（2）工作原理及逻辑功能
真值表
选择输入 |  | 输 出
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3

## Slide 89
（3）数据选择器实现逻辑函数
例4.4.8 试用数据选择器实现下列逻辑函数
① 用4选1数据选择器实现
② 用2选1数据选择器和必要的逻辑门实现
①

## Slide 90
2选1数据选择器只有1个选通端接输入A，表达式有3个变量。因此数据端需要输入2个变量。考察真值表B、C与L1的关系。
② 用2选1数据选择器和必要的逻辑门实现
输 入 |  |  | 输 出 | 
A | B | C | L1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | L1=BC
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 91
利用数据选择器实现函数的一般步骤:（变量数=选通端数）
a、将函数变换成最小项表达式
b、地址信号S2、 S1 、 S0 作为函数的输入变量
c、处理数据输入D0~D7信号电平。逻辑表达式中有mi ，则相应Di =1，其他的数据输入端均为0。
总结:
当变量数选通端数，考虑如何将某些变量接入数据端。

## Slide 92
（4）数据选择器、数据分配器与总线的连接
这种信息传输的基本原理在通信系统、计算机网络系统、以及计算机内部各功能部件之间的信息转送等等都有广泛的应用。

## Slide 93
74HC151逻辑符号
D7
Y
Y
E
74HC151
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
S2
S1
S0
（5）集成电路数据选择器
8选1数据选择器74HC151

## Slide 94
输 入 |  |  |  | 输 出 | 
使 能 | 选 择 |  |  | Y | Y
E | S2 | S1 | S0 |  | 
1 | X | X | X | L | H
0 | 0 | 0 | 0 | D0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | D1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | D2 | 
0 | 0 | 1 | 1 | D3 | 
0 | 1 | 0 | 0 | D4 | 
0 | 1 | 0 | 1 | D5 | 
0 | 1 | 1 | 0 | D6 | 
0 | 1 | 1 | 1 | D7 | 
74HC151的功能表
当E=1时，Y=1 。
当E=0时

## Slide 95
用两片74151组成二位八选一的数据选择器
数据选择器的扩展
位的扩展

## Slide 96
字的扩展
将两片74LS151连接成一个16选1的数据选择器，

## Slide 97: 练习1： 用8选1数据选择器实现逻辑函数 L
练习2： 用4选1数据选择器实现逻辑函数 L

## Slide 98
1. 1位数值比较器(设计)
数值比较器：对两个1位数字进行比较（A、B），以判断其大小的逻辑电路。
输入：两个一位二进制数 A、B。
输出：
F
B
A
>
=1，表示A大于B
F
B
A
<
=1，表示A小于B
F
B
A
=
=1，表示A等于B
4.4.4 数值比较器

## Slide 99
1位数值比较器
B
A
=
F
B
A
>
B
A
=
F
B
A
<
AB
B
A
+
=
F
B
A
=
一位数值比较器真值表
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
FA=B
FA<B
FA>B
B
A
输 出
输 入

## Slide 100
2、2 位数值比较器：
输入：两个2位二进制数 A=A1 A0 、B=B1 B0
能否用1位数值比较器设计两位数值比较器?
比较两个2 位二进制数的大小的电路
当高位（A1、B1）不相等时，无需比较低位（A0、B0），高位比较的结果就是两个数的比较结果。
当高位相等时，两数的比较结果由低位比较的结果决定。
用一位数值比较器设计多位数值比较器的原则

## Slide 101
真值表
0
0
1
0
1
0
1
0
0
A0 > B0
A0 < B0
A0 = B0
A1 = B1
A1 = B1
A1 = B1
0
1
0
×
A1 < B1
0
0
1
×
A1 > B1
FA=B
FA<B
FA>B
A0 B0
A1 B1
输 出
输 入
FA>B = (A1>B1) + ( A1=B1)(A0>B0)
FA=B=(A1=B1)(A0=B0)
FA<B = (A1<B1) + ( A1=B1)(A0<B0)
注意：上述不是真正的逻辑函数表达式，只示意逻辑关系。

## Slide 102
FA>B = (A1>B1) + ( A1=B1)(A0>B0)
FA=B=(A1=B1)(A0=B0)
FA<B = (A1<B1) + ( A1=B1)(A0<B0)
两位数值比较器逻辑图

## Slide 103
3、 集成数值比较器
74HC85
(1) 集成数值比较器74HC85的功能
74HC85是四位数值比较器 ，其工作原理和两位数值比较器相同。
74HC85的示意框图

## Slide 104
输 入 |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA>B | IA<B | IA=B | FA>B | FA<B | FA=B
A3 > B3 | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3 < B3 | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A2 > B2 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 < B2 | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | × | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | × | × | × | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | × | × | × | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | × | × | 1 | 0 | 0 | 1
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4位数值比较器74HC85的功能表

## Slide 105
用两片74HC85组成8位数值比较器（串联扩展方式）。
4、集成数值比较器的位数扩展
输入: A=A7 A6A5A4A3 A2A1A0 B=B7B6B5B4B3 B2B1B0
输出:
F
B
A
>
F
B
A
<
F
B
A
=
高位片
输出
低位片
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4

## Slide 106
用四片74HC85组成16位数值比较器（串联扩展方式）。
高位片
输出
低位片
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
采用串联扩展方式数值比较器
问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位串行比较器延迟时间？

## Slide 107
用74HC85组成16位数值比较器的并联扩展方式。
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
输出
问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位并行比较器延迟时间？

## Slide 108
4.4.5 算术运算电路
两个1位二进制数相加时，不考虑低位来的进位的加法
---半加
在两个1位二进制数相加时，考虑低位进位的加法
---全加
加法器分为半加器和全加器两种。
半加器
全加器
1、半加器和全加器

## Slide 109
（1） 1位半加器（Half Adder）
不考虑低位进位，将两个1位二进制数A、B相加的器件。
半加器的真值表
逻辑表达式
1
0
0
0
C
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
S
B
A
半加器的真值表
B
A
B
A
S
+
=
如用与非门实现最少要几个门?
C = AB
逻辑图

## Slide 110
（2） 全加器（Full Adder）
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
全加器真值表
全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出该位的进位信号。
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
C
S
C
B
A

## Slide 111
你能用74151\74138设计全加器吗?
用这两种器件组成逻辑函数产生电路,有什么不同?
于是可得全加器的逻辑表达式为

## Slide 112
  加法器的应用
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
全加器真值表
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
C
S
C
B
A
  ABC有奇数个1时S为1；
  ABC有偶数个1和全为0时
  S为0。
  -----用全加器组成三位二进制代码
  奇偶校验器
  用全加器组成八位二进制代码
  奇偶校验器，电路应如何连接？

## Slide 113
（1）串行进位加法器
如何用1位全加器实现两个四位二进制数相加？
A3 A2 A1 A0 + B3 B2 B1 B0 =?
低位的进位信号送给邻近高位作为输入信号，采用串行进位加法器运算速度不高。
2、多位数加法器
0

## Slide 114
定义两个中间变量Gi和Pi ：
Gi= AiBi
（2）超前进位加法器
提高运算速度的基本思想：设计进位信号产生电路，在输入每位的加数和被加数时，同时获得该位全加的进位信号，而无需等待最低位的进位信号。
定义第i 位的进位信号（Ci ）：
Ci= Gi＋Pi Ci-1

## Slide 115
4位全加器进位信号的产生：
C0= G0+P0 C-1
C1= G1+P1 C0
C1 = G1+P1 G0+ P1P0 C-1
C2= G2+P2 C1
C2 = G2+P2 G1+ P2 P1 G0+ P2 P1 P0C-1
C3= G3+P3 C2 = G3+P3 （G2+ P2 C1 )=G3+P3 G2+P3P2 C1
=G3+P3 G2+P3P2 (G1+ P1C0 )
C3 =G3+P3 G2+P3P2 G1+ P3P2 P1 (G0+ P0C-1)
[Gi= AiBi
由于Ci= Gi＋Pi Ci-1
进位信号只由被加数、加数和C-1决定，而与其它低位的进位无关。提高了速度，但位数增加时，进位电路复杂度增加。

## Slide 116
超前进位产生电路
集成4位超前进位加法器74HC283
74HC283逻辑框图

## Slide 117
3、超前进位加法器74LS283的应用
例1. 用两片74LS283构成一个8位二进制数加法器。
在片内是超前进位，而片与片之间是串行进位。

## Slide 118
8421码输入
余3码输出
1
1
0
0
例. 用74283构成将8421BCD码转换为余3码的
码制转换电路 。
8421码
余3码
0000
0001
0010
0011
0100
0101


+0011
+0011
+0011
CO

## Slide 119: 作业：
P206~214：
4.1.3
4.2.2、4.2.9
4.4.8、4.4.20、4.4.24