## Slide 1
6 . 时序逻辑电路
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.2 同步时序逻辑电路的分析
6.3 同步时序逻辑电路的设计
6.4 异步时序逻辑电路的分析
6.5 常用时序逻辑电路模块

## Slide 2
教学基本要求
2、熟练掌握时序逻辑电路的分析方法
1、熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。
3、熟练掌握时序逻辑电路的设计方法
4、熟练掌握典型时序逻辑电路计数器、寄存器、移位寄存器的逻辑功能及其应用。

## Slide 3
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类
6.1.2 时序电路逻辑功能的表达

## Slide 4
6.1 时序逻辑电路的基本概念
6.1.1 时序逻辑电路的基本结构与分类
1. 时序电路的基本结构
*电路由组合电路和存储电路组成。
*电路存在反馈。
结构特征:

## Slide 5
输出方程: O＝f1(I，S)
激励方程: E＝f2(I，S)
状态方程 : Sn+1＝f3(E，Sn)
表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式
表达激励信号与输入信号、状态变量的关系式
表达存储电路从现态到次态的转换关系式
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 6
2、异步时序电路与同步时序电路
时序电路
同步：
存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，它们的状态在同一时刻更新。
异步：
没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。

## Slide 7
3.米利型和穆尔型时序电路
电路的输出是输入变量I及触发器输出的函数，
这类时序电路亦称为米利型电路
米利型电路

## Slide 8
电路输出仅仅取决于各触发器的状态，而不受电路当时的输入
信号影响或没有输入变量，这类电路称为穆尔型电路
穆尔型电路

## Slide 9
输出方程
激励方程组
状态方程组
1. 逻辑方程组
6.1.2 时序逻辑电路功能的表达

## Slide 10
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表
输出方程
状态方程组
2. 根据方程组列出状态转换真值表

## Slide 11
3. 将状态转换真值表转换为状态表
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
 |  | A |  |  | X | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
状态转换真值表

## Slide 12
4.根据转换表得状态表
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0
Sn | Sn+1/Y |  | X
 | A=0 | A=1 | 
a | a / 0 | c / 0 | 0
b | a / 1 | b / 0 | 1
c | a / 1 | d / 0 | 0
d | a / 1 | b / 0 | 0
状态表
令4个状态为00=a，01=b，10=c，11=d，得：

## Slide 13
5. 状态图---两种
米利型输出标在方向线旁。穆尔型标在圆圈状态名旁。

## Slide 14
6. 时序图
时序逻辑电路的五种描述方式是可以相互转换的
根据转换表画出波形图
转换表
 |  |  | X
 | A=0 | A=1 | 
00 | 00 / 0 | 10 / 0 | 0
01 | 00 / 1 | 01 / 0 | 1
10 | 00 / 1 | 11 / 0 | 0
11 | 00 / 1 | 01 / 0 | 0

## Slide 15
6.2 时序逻辑电路的分析
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例

## Slide 16
时序逻辑电路分析的任务：
分析时序逻辑电路在输入信号的作用下，其状态和输出信号变化的规律，进而确定电路的逻辑功能。
6.2 时序逻辑电路的分析
时序电路的逻辑功能是由其状态和输出信号的变化规律呈现出来的。所以，分析过程主要是列出电路状态表或画出状态图、工作波形图。
分析过程的主要表现形式:

## Slide 17
6.2.1 分析同步时序逻辑电路的一般步骤:
1.了解电路的组成：
电路的输入、输出信号、触发器的类型等
４.确定电路的逻辑功能.
3.列出状态转换表或画出状态图和波形图；
2. 根据给定的时序电路图，写出下列各逻辑方程式：
(１) 输出方程；
(２) 各触发器的激励方程;
（3）状态方程: 将每个触发器的驱动方程代入其特性方程得状态方程.

## Slide 18
例1 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
6.2.2 同步时序逻辑电路分析举例
电路是由两个T 触发器组成的同步时序电路。
解：
(1)了解电路组成。

## Slide 19
(2) 根据电路列出三个方程组
激励方程组:
T0=A
T1=AQ0
输出方程组: Y=AQ1Q0
将激励方程组代入T触发器的特性方程得状态方程组

## Slide 20
(3) 根据状态方程组和输出方程列出状态表
Y =A Q1Q0
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0

## Slide 21
(4) 画出状态图
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0

## Slide 22
0 0 / 1
1 1 / 0
1 1
1 1 / 0
1 0 / 0
1 0
1 0 / 0
0 1 / 0
0 1
0 1 / 0
0 0 / 0
0 0
A=1
A=0
(5) 画出时序图

## Slide 23
(6) 逻辑功能分析
观察状态图和时序图可知，电路是一个由信号A控制的可控
二进制计数器。当A=0时停止计数，电路状态保持不变；
当A=1时，在CP上升沿到来后电路状态值加1，一旦计数到
11状态，Y 输出1，且电路状态将在下一个CP上升沿回到00。
输出信号Y的下降沿可用于触发进位操作。

## Slide 24
例2 试分析如图所示时序电路的逻辑功能。
电路是由两个JK触发器组成的穆尔型同步时序电路。
解：
1.了解电路组成。
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1
Y=Q2Q1
2.写出下列各逻辑方程式：
输出方程
激励方程

## Slide 25
J2=K2=X  Q1
J1=K1=1
将激励方程代入JK触发器的特性方程得状态方程
整理得：
FF2
FF1
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 26
3.列出其状态转换表，画出状态转换图和波形图
Y=Q2Q1
1 1
1 0
0 1
0 0
X=1
X=0
状态转换表
1 0 / 1
0 0 / 1
0 1 / 0
1 1 / 0
0 0 / 0
1 0 / 0
1 1 / 0
0 1 / 0

## Slide 27
状态图
1 0 / 1
0 0 / 1
1 1
0 1 / 0
1 1 / 0
1 0
0 0 / 0
1 0 / 0
0 1
1 1 / 0
0 1 / 0
0 0
X=1
X=0
画出状态图

## Slide 28
根据状态转换表，画出波形图。
1
1 0
0 0
1 1
0
0 1
1 1
1 0
0
0 0
1 0
0 1
0
1 1
0 1
0 0
X= 1
X= 0
Y
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
Q2
Q1

## Slide 29
  X=0时
电路功能：可逆计数器
X=1时
Y可理解为进位或借位端。
电路进行加1计数
电路进行减1计数 。
４.确定电路的逻辑功能.

## Slide 30
例3 分析下图所示的同步时序电路。
激励方程组
输出方程组 Z0=Q0 Z1=Q1 Z2=Q2
1. 根据电路列出逻辑方程组:

## Slide 31
得状态方程
2.列出其状态表
将激励方程代入D 触发器的特性方程得状态方程
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态表

## Slide 32
3. 画出状态图
1 1 0
1 1 1
1 0 0
1 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 1 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
状态表

## Slide 33
4. 画出时序图

## Slide 34
由状态图可见，电路的有效状态是三位循环码。
从时序图可看出，电路正常工作时，各触发器的Q端轮流出现
一个宽度为一个CP周期脉冲信号，循环周期为3TCP。电路的功能为脉冲分配器或节拍脉冲产生器。
5、逻辑功能分析

## Slide 35
6.3 同步时序逻辑电路的设计
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 36
6.3 同步时序逻辑电路的设计
同步时序逻辑电路的设计是分析的逆过程,其任务是根据实际逻辑问题的要求，设计出能实现给定逻辑功能的电路。
6.3.1 设计同步时序逻辑电路的一般步骤
同步时序电路的设计过程

## Slide 37
(1)根据给定的逻辑功能建立原始状态图和原始状态表；
(2)状态化简-----求出最简状态图 ；
合并等价状态，消去多余状态的过程称为状态化简
等价状态：在相同的输入下有相同的输出，并转换到同一个次态去的两个状态称为等价状态。
  ①明确电路的输入条件和相应的输出要求，分别确定输入变量
和输出变量的数目和符号。
②找出所有可能的状态和状态转换之间的关系。
③根据原始状态图建立原始状态表。

## Slide 38
(3)状态编码（状态分配）；
(4)选择触发器的类型；
(6)画出逻辑图并检查自校正能力。
给每个状态赋以二进制代码的过程。
根据状态数确定触发器的个数，
(5)求出电路的激励方程和输出方程 ；
（M:状态数;n:触发器的个数）
2n-1<M≤2n
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 39
例1 用D触发器设计一个8421 BCD码同步十进制加计数器。
8421码同步十进制加计数器的状态表
0
0
0
0
1
0
0
1
9
1
0
0
1
0
0
0
1
8
0
0
0
1
1
1
1
0
7
1
1
1
0
0
1
1
0
6
0
1
1
0
1
0
1
0
5
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
1
0
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次 态
现 态
计数脉冲CP的顺序
6.3.2 同步时序逻辑电路设计举例

## Slide 40
0
0
0
0
1
0
0
1
9
1
0
0
1
0
0
0
1
8
0
0
0
1
1
1
1
0
7
1
1
1
0
0
1
1
0
6
0
1
1
0
1
0
1
0
5
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
1
0
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
次 态
现 态
计数脉冲CP的顺序
(2) 确定激励方程组
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
激励信号
D3、 D2、 D1、 D0是触发器现态的函数
D3、 D2、 D1、 D0、是触发器现态还是次态的函数？

## Slide 41
画出各触发器激励信号的卡诺图

## Slide 42
画出逻辑图
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 43
画出完全状态图
电路具有自校正能力
(3) 画出逻辑图，并检查自校正

## Slide 44
例2:
设计一个串行数据检测器。电路的输入信号X是与时钟脉冲同步的串行数据，输出信号为Z；要求电路输入信号X出现110序列时，输出信号Z为1，否则为0。
a —— 初始状态;
b—— A输入1后;
c —— A输入11后;
d —— A输入110后。
2.）定义输入 输出逻辑状态和每个电路状态的含义；
1.）确定输入、输出变量及电路的状态数:
输入变量：A
状态数：4个
输出变量：Z
解: (1)根据给定的逻辑功能建立原始状态图和原始状态表
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 45
2. 状态化简
（2）列出原始状态转换表
现态 | 次态/输出 | 
 | A=0 | A=1
a | a / 0 | b / 0
b | a / 0 | c / 0
c | d/ 1 | c/ 0
d | a/ 0 | b/ 0
现态 | 次态／输出 | 
 | A=0 | A=1
a | a/ 0 | b /0
b | a / 0 | c/0
c | a/1 | c /0
a
b
c
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1

## Slide 46
（3）状态分配
令 a = 00，b = 01，c = 11，
现态 Q1Q0 | Q1n+1 Q0n+1 ／Y | 
 | A=0 | A=1
00 | 00 / 0 | 01 /0
01 | 00 / 0 | 11 /0
11 | 00 / 1 | 11 /0
（4） 选择触发器的类型
触发器个数: 两个。
类型：采用对 CP 下降沿敏感的
JK 触发器。
a
b
c
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1

## Slide 47
（5） 求激励方程和输出方程
现态 Q1Q0 | Q1n+1 Q0n+1 ／Y | 
 | A=0 | A=1
00 | 00 / 0 | 01 /0
01 | 00 / 0 | 11 /0
11 | 00 / 1 | 11 /0
J=X
K=1
J=1
K=X
J=X
K=0
J=0
K=X
状态转换真值表及激励信号
K0
J0
K1
J1
激励信号
Y
A
0
0
0
0
0
0
0
×
×
0
0
0
1
0
1
0
0
×
×
1
0
1
0
0
0
0
0
×
×
1
×
0
0
1
1
1
1
0
1
×
×
0
1
1
0
0
0
1
×
1
×
1
1
1
1
1
1
0
×
0

## Slide 48
卡诺图化简得
激励方程
输出方程

## Slide 49
（6） 根据激励方程和输出方程画出逻辑图,并检查自校正能力
激励方程
输出方程

## Slide 50
当 = 10时
10
00
01
11
0/0
1/0
0/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
输出方程
能自校正
检查自校正能力和输出
A=0
= 00
A=1
= 11

## Slide 51
输出方程
修改电路
卡诺图化简去掉无关项
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 52
解：据题意可直接由波形图
1、画出电路状态图。
2、确定触发器的类型和个数
触发器类型：上升沿触发的JK边沿触发器。
例2:试设计一个同步时序电路，要求电路中触发器Q0、Q1、Q2 及输出Y端的信号与CP时钟信号波形满足下图所示的时序关系。
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
触发器个数： 3个
3、求出电路的激励方程和输出方程 ；
Y
CP
Q
1
Q
2
Q
0

## Slide 53
J=X
K=1
J=1
K=X
J=X
K=0
J=0
K=X
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Y
Q0n+1
Q1n+1
Q2n+1
Q0n
Q1n
Q2n
00
01
11
10
0
0
0
1
0
1
X
X
X
J
2
Q
1
n
Q
0
n
Q
2
n
X
00
01
11
10
0
X
X
X
1
1
X
X
K
2
Q
1
n
Q
0
n
Q
2
n
X
X
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Y
Q0n+1
Q1n+1
Q2n+1
Q0n
Q1n
Q2n
K0=1
J1=Q0n
K1=Q0n
J1
J2
J0
K2
K1
K0
0 X
0 X
0 X
1 X
X 1
0 X
1 X
X 0
X 1
0 X
1 X
X 1
1 X
X 1
0 X

## Slide 54
求激励方程的第二种方法
求状态方程：
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
00
01
11
10
0
0
0
0
1
1
X
X
Y
Q
1
n
Q
0
n
Q
2
n
X
0

## Slide 55
K0=1
J1=Q0n
4、 画出逻辑图
K2 = 1
K1=Q0n
00
01
11
10
0
0
0
0
1
1
X
X
Y
Q
1
n
Q
0
n
Q
2
n
X
0

## Slide 56
5、检查自校正能力
电路具备自校正能力
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 57
Q2n | Q1n | Q0n | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
修改输出方程：
电路的输出有错！
0
0
0
00
01
11
10
0
0
0
0
1
1
X
X
Y
Q
1
n
Q
0
n
Q
2
n
X
0

## Slide 58
修改后的逻辑图

## Slide 59
例；用D 触发器设计状态变化满足下状态图的时序逻辑电路

## Slide 60
1、列出原始状态表
原始状态表
f / 1
a / 0
g
f / 1
g / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）

## Slide 61
f / 1
a / 0
g
f / 1
g / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
第一次化简状态表
f / 1
e / 0
f
f / 1
a / 0
e
f / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
2、状态表化简

## Slide 62
最后简化的状态表
d / 1
a / 0
e
d / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
2、状态表化简

## Slide 63
三种状态分配方案
状态 | 方案1 自然二进制码 | 方案2 格雷码 | 方案3 “一对一”
a | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 1
b | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 1 0
c | 0 1 0 | 0 1 1 | 0 0 1 0 0
d | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 1 0 0 0
e | 1 0 0 | 1 1 0 | 1 0 0 0 0

## Slide 64
011 / 1
000 / 0
100
011 / 1
100 / 0
011
011 / 0
000 / 0
010
011 / 0
010 / 0
001
001 / 0
000 / 0
000
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）
已分配状态的状态表
3、状态编码
a=000;b=001;c=010 ;d=011;e=100
最后简化的状态表
d / 1
a / 0
e
d / 1
e / 0
d
d / 0
a / 0
c
d / 0
c / 0
b
b / 0
a / 0
a
A=1
A=0
次态/输出（Sn+1/Y）
现态（Sn）

## Slide 65
状态转换真值表
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y
(D0)
(D1)
(D2)
A
4、求激励方程、输出方程

## Slide 67
画出逻辑电路

## Slide 68
画出完整的状态图，检查所设计的电路能否自校正.

## Slide 69: 练习：
试用负边沿JK触发器设计一个同步六进制加法计数器.

## Slide 70
6. 4 异步时序逻辑电路的分析（自学）
一. 异步时序逻辑电路的分析方法：
分析步骤:
3.确定电路的逻辑功能。
2.列出状态转换表或画出状态图和波形图；
1. 写出下列各逻辑方程式：
b)触发器的激励方程；
c)输出方程
d)状态方程
a)时钟方程

## Slide 71
（1）分析状态转换时必须考虑各触发器的时钟信号作用情况
有作用，则令cpn=1；否则cpn=0
根据激励信号确定那些cpn=1的触发器的次态，cpn=0的触发
器则保持原有状态不变。
（2）每一次状态转换必须从输入信号所能触发的第一个触发器
开始逐级确定
（3）每一次状态转换都有一定的时间延迟
同步时序电路的所有触发器是同时转换状态的，与之不同，异步时序电路各个触发器之间的状态转换存在一定的延迟，也就是说，从现态Sn到次态Sn+1的转换过程中有一段“不稳定”的时间。在此期间，电路的状态是不确定的。只有当全部触发器状态转换完毕，电路才进入新的“稳定”状态，即次态Sn+1。
注意:

## Slide 72
例1 分析如图所示异步电路
1. 写出电路方程式
① 时钟方程
②输出方程
③激励方程
CP0=CLK
④求电路状态方程
触发器如有时钟脉冲的上升沿作用时，其状态变化；
如无时钟脉冲上升沿作用时，其状态不变。
CP1=Q0
二. 异步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 73
2. 列状态表、画状态图、波形图




0
0

CP0
CP1
Q0
Q1
CP

1

1
1 1

0
x
1
1 0

1

0
0 1

0
x
0
0 0

1

1
(X----无触发沿 ,
----有触发沿)
CP0=CLK
CP1=Q0
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 74
根据状态图和具体触发器的传输延迟时间tpLH和tpHL，
可以画出时序图
3. 逻辑功能分析
该电路是一个异步二进制减计数器，Z信号的上升沿可触发借位操作。也可把它看作为一个序列信号发生器。

## Slide 75
例2 分析如图所示异步时序逻辑电路.

## Slide 76
状态方程
时钟方程
解 (1) 列出各逻辑方程组

## Slide 77
(2) 列出 状态表
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
cp0
cp1
cp2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
（cp=0表示无时钟下降沿，cp=1表示有时钟下降沿）
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 78
电路是一个异步五进制加计数电路。
(4) 逻辑功能分析
(3) 画出状态图

## Slide 79
6.5 常用时序逻辑电路模块
6.5.1 寄存器和移位寄存器
6.5.2 计数器

## Slide 80
6.5 常用时序逻辑电路模块
1、 寄存器
6.5.1 寄存器和移位寄存器
寄存器：是数字系统中用来存储代码或数据的逻辑部件。它的主要组成部分是触发器。
一个触发器能存储1位二进制代码，存储 n 位二进制代码的寄存器需要用 n 个触发器组成。寄存器实际上是若干触发器的集合。

## Slide 81
8位CMOS寄存器74HC374
脉冲边沿敏感的寄存器

## Slide 82
8位CMOS寄存器74HC/HCT374
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

## Slide 83
8位CMOS寄存器74LV374
高阻
H
H
↑
H
高阻
L
L
↑
H
存入数据，禁止输出
H
H
↑
L
对应内部触发器的状态
L
L
↑
L
存入和读出数据
Q0~Q7
DN
CP
输出
内部触发器
输 入
工作模式
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 84
2、 移位寄存器
移位寄存器是既能寄存数码，又能在时钟脉冲的作用下使数码向高位或向低位移动的逻辑功能部件。
按移动方式分
单向移位寄存器
双向移位寄存器
左移位寄存器
移位寄存器的逻辑功能分类
移位寄存器的逻辑功能
右移位寄存器

## Slide 85
(1) 基本移位寄存器
（a）电路
串行数据输入端
串行数据输出端
并行数据输出端

## Slide 86
D3=Qn2
D1=Q0n
D0=DSI
Q0n+1=DSI
Q1n+1 =D1 = Q0n
Q2n+1 =D2 =Qn1
Q3n+1 =D3 = Qn2
写出激励方程：
写出状态方程：
(b). 工作原理
D2=Qn1
D0 D1 D2 D3

## Slide 87
1 0 1 1
0 1 1 0
1 1 0 0
0 0 0
0 0 0 0
FF0 FF1 FF2 FF3
1CP 后
2CP 后
3CP 后
4CP 后
1
1
0
1
1
Q0n+1=DSI
Q1n+1 = Q0n
Q2n+1 =Qn1
Q3n+1 =Qn2
1011
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 88
DSI =11010000,从高位开始输入
经过4个CP脉冲作用后，从DS I端串行输入的数码就可以从Q0 Q1 Q2 Q3并行输出。 串入并出
经过7个CP脉冲作用后，从DSI 端串行输入的数码就可以从DSO 端串行输出。 串入串出

## Slide 89
( 2) 多功能双向移位寄存器
多功能移位寄存器工作模式简图
（a）工作原理
高位移向低位----左移
低位移向高位----右移

## Slide 90
实现多种功能双向移位寄存器的一种方案(仅以FFm为例)
S1S0=00
S1S0=01
高位移
向低位
S1S0=10
S1S0=11
并入
不变
低位移
向高位

## Slide 91
（b）典型集成电路
CMOS 4位双向移位寄存器74HC/HCT194

## Slide 92
74HCT194 的功能表
7
D3
D2
D1
D0
DI3*
DI2*
DI1*
DI0*
↑
×
×
H
H
H
6
H
×
×
×
×
↑
H
×
L
H
H
5
L
×
×
×
×
↑
L
×
L
H
H
4
H
×
×
×
×
↑
×
H
H
L
H
3
L
×
×
×
×
↑
×
L
H
L
H
2
×
×
×
×
×
×
×
L
L
H
1
L
L
L
L
×
×
×
×
×
×
×
×
×
L
DI3
DI2
DI1
DI0
左移DSL
右移DSR
S0
S1
行
并行输入
时钟
CP
串行输入
控制信号
清零
输 出
输 入

## Slide 93
例: 时序脉冲产生器。电路如图所示。画出 Q0—Q3波形，分析逻辑功能。
解：
启动信号为0: S1=1 S0=1，同步置数Q0~Q3=0111
因为Q0~Q3总有一个为0，S1S0=01，则74194始终工作在低位向高位移动循环移位的状态。
启动信号为1后: S1=0 S0=1，低位移向高位状态，Q3 = DSR
启动
0 1 1 1
0 1 1 1
CP
Q0 Q1Q2 Q3
S1
S0
DSR
74194
A B C D
1
1
CR

## Slide 94
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
Q0
Q3
Q2
Q1

## Slide 95
(2) 计数器的分类
按脉冲输入方式，分为同步和异步计数器
按进位体制，分为二进制、十进制和任意进制计数器
按逻辑功能，分为加法、减法和可逆计数器
概 述
(1) 计数器的逻辑功能
计数器的基本功能是对输入时钟脉冲进行计数。它也可用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列及进行数字运算等等。
6.5.2 计 数 器

## Slide 96
同步计数器
异步计数器
加计数器
减计数器
可逆计数器
二进制计数器
非二进制计数器
十进制计数器
任意进制计数器
加计数器
减计数器
可逆计数器
二进制计数器
非二进制计数器
十进制计数器
任意进制计数器
……
……

## Slide 97
(1) 异步二进制计数器---4位异步二进制加法计数器
工作原理
1、 二进制计数器

## Slide 98
结论:
计数器的功能：不仅可以计数也可作为分频器。
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 99
如考虑每个触发器都有1tpd的延时，电路会出现什么问题？
异步计数脉冲的最小周期 Tmin=N tpd。（N为位数）

## Slide 100
Q0在每个CP都翻转一次
Q1仅在Q0=1后的下一个CP到来时翻转
FF0可采用T=1的T触发器
FF1可采用T= Q0的T触发器
Q3仅在Q0=Q1=Q2=1后的下一个CP到来时翻转
FF2可采用T= Q0Q1的T触发器
Q2仅在Q0=Q1=1后的下一个CP到来时翻转
FF3可采用T= Q0Q1Q2的T触发器
4位二进制计数器状态表
0
0
0
0
0
16
1
1
1
1
1
15
0
0
1
1
1
14
0
1
0
1
1
13
0
0
0
1
1
12
0
1
1
0
1
11
0
0
1
0
1
10
0
1
0
0
1
9
0
0
0
0
1
8
0
1
1
1
0
7
0
0
1
1
0
6
0
1
0
1
0
5
0
0
0
1
0
4
0
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Q0
Q1
Q2
Q3
进位输出
电路状态
计数顺序
(2)二进制同步加计数器

## Slide 101
(a) 4位二进制同步加计数器逻辑图---由T触发器构成

## Slide 102
4位二进制同步加计数器时序图

## Slide 103
(b) 4位二进制同步加计数器逻辑图---由D触发器构成

## Slide 104
(c) 计数使能和并行进位
CET、 CEP为计数使能，并行进位TC=Q3Q2Q1Q0CET

## Slide 105
(d) 异步清零和同步并行置数
2选1数据选择器

## Slide 106
(3)时序图
TC=CET•Q3Q2Q1Q0

## Slide 107
74LVC161逻辑功能表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
清零 | 预置 | 使能 |  | 时钟 | 预置数据输入 |  |  |  | 计 数 |  |  |  | 进位
 |  | CEP | CET | CP | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | TC
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | × | × | ↑ | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | *
H | H | L | × | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | × | L | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  | *
H | H | H | H | ↑ | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  | *
CR的作用？
PE的作用？

## Slide 108
例 用74LVC161构成九进制加计数器。
(a) 反馈清零法：利用异步置零输入端，在M进制计数器的 计数过程中，跳过M-N个状态，得到N进制计数器的方法。
(4）应用
1

## Slide 109
工作波形
状态图

## Slide 110
(b) 反馈置数法:利用同步置数端，在M进制计数器的计数过程中，跳过M-N个状态，得到N进制计数器的方法。
利用同步置数端构成九进制计数器

## Slide 111
采用后九种状态作为有效状态，用反馈置数法 构成九进制加计数器。

## Slide 112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
波形图：
该计数器的模为9。

## Slide 113
分析下图所示的时序逻辑电路，试画出其状态图和在CP脉冲作用下Q3、Q2、Q1、Q0的波形，并指出计数器的模是多少？
M=12

## Slide 114
例 用74VC161组成256进制计数器。
解：
1片74161是16进制计数器
256 = 16×16
所以256进制计数器需用两片74161构成
片与片之间的连接通常有两种方式：
并行进位 (低位片的进位信号作为高位片的使能信号)
串行进位 (低位片的进位信号作为高位片的时钟脉冲，
即异步计数方式)
设计思想

## Slide 115
N = 16×16=256
+ 0 0 0 1
CP
0000 1111
计数状态 : 0000 0000 ～1111 1111
并行进位：低位片的进位作为高位片的使能
P294

## Slide 116
计数状态 : 0000 0000 ～1111 1111
采用串行进位时，为什么低TC要经反相器后作为高位的CP？
+ 0 0 0 1
0000 1111
串行进位：低位片的进位作为高位片的时钟

## Slide 117
用集成计数器构成任意进制计数器的一般方法
1）N < M 的情况 ：
（已有的集成计数器是M 进制，需组成的是N 进制计数器 ）
实现的方法：
反馈清零法
反馈置数法
利用清零输入端，使电路计数到某状态时产生清零操作，清除M–N个状态实现N进制计数器。
利用计数器的置数功能，通过给计数器重复置入某个数码的方法减少(M–N)个独立状态，实现N进制计数器。
小结

## Slide 118
2）N >M 的情况
（1）串行进位方式：
（2）并行进位方式：
----采用多片M进制计数器构成。
按芯片连接方式可分为：
构成异步计数器
构成同步计数器
实现的方法：

## Slide 119
应用举例
D
7
0
1
74LS151
D
0
D
1
D
2
D
3
D
4
D
5
D
6
EN
C
B
A
1
1
1
CP
Y
D
7
序列信号发生器
在CP的作用下，Y端产生00010111循环序列信号
如要求Y端产生10110010循环序列信号，如何改变电路的连接？
1

## Slide 120
2. 异步二-十进制计数器
将图中电路按以下两种方式连接：
试分析它们的逻辑输出状态。
接计数脉冲信号，将Q0与
相连；
（1）
接计数脉冲信号，将Q3与
相连
（2）

## Slide 121
两种连接方式的状态表
计数顺序 | 连接方式1（8421码） |  |  |  | 连接方式2（5421码） |  |  | 
 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q0 | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 122
（1）工作原理
置初态Q3Q2Q1Q0=0001，
① 基本环形计数器
状态图
3. 环形计数器
第一个CP:Q3Q2Q1Q0=0010，
第二个CP:Q3Q2Q1Q0=0100，
第三个CP:Q3Q2Q1Q0=1000，
第四个CP:Q3Q2Q1Q0=0001，
第五个CP:Q3Q2Q1Q0=0010，

## Slide 123
a、电路
② 扭环形计数器
b、状态表
状态编号 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
c、状态图
置初态Q4Q3Q2Q1Q0=00001，

## Slide 124
状态编号 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
译码电路简单,且不会出现竞争冒险

## Slide 125
作业：
P320~329:
6.1.5
6.2.3、6.2.6
6.3.7
6.5.10、6.5.11、6.5.12、6.5.14、6.5.15、6.5.16